## Slide 1
台灣空氣品質證據分析
代理人專題提案
Taiwan Air Quality Evidence Agent for
Traceable Local Air-Quality Analysis
組員：許景翔、李君衛、吳誠哲
資料盤點截至 2026 年 10 月 29 日

## Slide 2
目錄
01
緒論與研究動機
提案摘要 A–F、環境部資料盤點、問題與貢獻
02
相關文獻與缺口
AI 與感測校正文獻摘要表 [1]–[8]、Research Gap
03
領域深度研究
5 個核心思維、3 個專業爭論、10 個深度問題
04
系統設計與評估
情境範圍、系統架構 ①–⑨、流程圖、虛擬碼與評估

## Slide 3
緒論與研究動機
相關文獻與缺口
領域深度研究
系統設計與評估
提案摘要｜A–F 六段式研究故事
Abstract Story (A–F)
A. Attention Getter（動機）
環境部開放 2026 年 1–10 月共 970,296 筆逐時紀錄，但民眾仍須人工對齊測站、時段與主要污染物 [9][10]。
B. But（現有挑戰）
一般 LLM 易生成無來源數字；近期 Neuro-Air 針對香港與河北，尚未驗證台灣環境部 AQI 逐項紀錄追溯 [1]。
C. Cure（解決方案）
提出「台灣空氣品質證據分析代理人」，將語言理解與程式計算分離，強制每項數值回連測站與時間。
D. Development（核心方法）
建立可重跑清理流程（保留 606,137 筆、88 站），結合趨勢／測站比較工具、AQI 領域規則與證據核對 [9][10]。
E. Experiments（評估設計）
以 60 題測試集（45 題可回答 + 15 題資料不足或衝突）比較純 LLM、純工具模板與本專題 Agent。
F. Findings（預期成果）
預期釐清 Agent 在完整資料、缺值與衝突情境下的可靠範圍；Proposal 階段尚未進行實驗，不預先宣稱數據提升。
註：本提案不主張全球第一個空品 Agent 或新演算法，聚焦台灣環境部 AQX_P_488 之可追溯問答驗證 [1][9]

## Slide 4
緒論與研究動機
相關文獻與缺口
領域深度研究
系統設計與評估
背景動機｜空污健康負荷與環境部資料盤點
Motivation & Dataset [9][13]
空污健康衝擊與查詢痛點
• 全球健康風險證據：WHO 2025 摘要指出，空污暴露與全球近 1/8 死亡相關 [13]。
• 台灣公開逐時資料：環境部 AQX_P_488 提供測站 AQI、主要污染物與氣象紀錄 [9]。
• 單一指標解讀限制：AQI 僅取副指標最大值，不代表全部污染物或個人實際暴露 [10][13]。
• 人工查核門檻高：民眾需自行對齊時空、清理中英重複列與數值衝突，難以快速驗證。
2026年1–10月 AQX_P_488 資料清理盤點
原始下載總筆數
970,296
清理後保留筆數
606,137
有效測站編號
88 站
可重跑資料清理項目
盤點範圍與限制說明
中英文重複列
合併去重
缺失測站編號
恢復 4 筆
同刻數值衝突
隔離 13 組
時間起訖
01/01–10/29
主要欄位
AQI/污染物/氣象
缺值聲明
非全年無缺值
• 原始 CSV 檔案不覆寫，完整保留檔名與 MD5 雜湊值以供稽核 [9]。
資料來源：WHO 科學與政策摘要 (2025) [13]；環境部開放資料平臺 AQX_P_488 (截至 2026-10-29 16:00) [9][10]

## Slide 5
緒論與研究動機
相關文獻與缺口
領域深度研究
系統設計與評估
問題定義、核心作法與預期貢獻
Problem & Contributions
問題定義與現有限制
• 核心研究問題：如何從逐時紀錄產生可核對說明，並在資料不足時明確限制回答？
• 既有頁面限制：僅提供原始數值，使用者須自行對齊時空與處理重複列。
• 純 LLM 限制：文字流暢但無法保證數值正確；既有研究未涵蓋台灣 AQI 問答追溯 [1][4]。
本專題核心作法
• 解析與計算分離：Planner 轉化結構化任務；確定性工具負責計算趨勢與測站差異。
• 領域規則約束：依環境部 AQI 規範保留主要污染物與平均時間，LLM 僅組織結果 [10]。
• 嚴格邊界控制：每項數值附測站與時間；禁止推論污染源因果或提供個人醫療診斷。
四項預期貢獻
• ① 可重跑清理流程：建立保留原始檔、記錄去重與衝突隔離的 AQX_P_488 準備流程 [9]。
• ② 工具型 Agent 原型：實作整合檢索、趨勢計算、測站比較與 AQI 規則的代理系統。
• ③ 60 題基準與分析：建立可回答／不可回答測試集，比較三種方法並分析失敗案例。
對應 Proposal 第 1.3–1.6 節：分離語言理解與數值計算，禁止無根據之因果推論或個人醫療診斷 [1][4][5][10]

## Slide 6
緒論與研究動機
相關文獻與缺口
領域深度研究
系統設計與評估
相關研究架構｜1/2 AI 技術 + 1/2 領域知識
Related Work Structure
雙軸文獻回顧設計
AI × Domain
8 篇論文 + 5 項官方規範
兼顧 AI 方法與量測限制
• AI 與分析篇 [1]–[4]：多代理決策、時序異常檢索與台灣 PM2.5 預測。
• 感測與校正篇 [5]–[8]：AirBox 空間校正、溫濕度驗證與部署偏移。
• 官方領域規範 [9]–[13]：環境部 AQI 規則、US EPA 指南與 WHO 指引。
相關研究四大類別與核心議題對照
AI 多代理與異常偵測
[1]–[2] (2025–2026)
• [1] Neuro-Air：LLM 協調多角色與 Python 環境，以 317 題評估跨源空品分析。
• [2] 時序異常框架：結合鄰站 DTW/Z-score 與 LLM 解釋，降低逾 50% 誤報率。
空品預測與台灣建模
[3]–[4] (2020, 2025)
• [3] Yenkikar 等：RF + ARIMA 殘差搭配 SHAP 解釋印度多年 AQI (R²=0.94)。
• [4] Lee 等：結合台灣 77 空品站與 580 氣象站預測 PM2.5，台中 R² 升至 0.71。
感測器與空間校正
[5]–[8] (2023, 2025)
• [5] Tzeng 等：台灣 AirBox 空間變動係數校正，改善 RMSE 約 38%–68%。
• [6]–[8] 2025 實證：揭露溫濕度跨站過度擬合、部署斜率偏移及高濕度吸濕偏差。
官方監測與健康規範
[9]–[13] (MOENV/WHO)
• 環境部 [9][10]：定義 AQX_P_488 欄位與多污染物副指標最大值 AQI 規則。
• US EPA [11] 與 WHO [12][13]：規範感測器共置驗證、平均時間尺度與暴露限制。
遵循專題規範：AI／資料分析與空品感測領域各列 4 篇代表論文 [1]–[8]，並補充環境部、US EPA 與 WHO 規範 [9]–[13]

## Slide 7
緒論與研究動機
相關文獻與缺口
領域深度研究
系統設計與評估
相關研究摘要表（一）｜AI 與分析文獻 [1]–[4]
Summary Table [1]–[4]
Ref. / 年份
研究問題
AI 方法
領域知識與資料集
主要研究發現
與本專題相關限制
[1] Ma et al.
Neuro-Air (2026)
多來源空品分析與決策支援
LLM 協調多角色 + 持續式 Python 環境
空污、氣象與排放知識；香港與河北資料（317 題基準）
可執行多步驟分析；指出來源歸因與健康仍需專業審查
非台灣 AQX_P_488 任務；多代理超出本專題必要範圍
[2] IEEE Access
(2025) Anomaly
空品時序異常偵測與解釋
時序切片、向量檢索、鄰站 DTW/Z-score + LLM
空品時序與鄰站空間一致性；韓國空品監測資料
維持召回率下，將誤報率 (FPR) 降低超過 50%
聚焦異常偵測；未驗證台灣 AQI 問答與逐項來源引用
[3] Yenkikar
et al. (2025)
預測 AQI 並提供特徵解釋
Random Forest + ARIMA 殘差與 SHAP
污染物特徵與 AQI 時序；印度多年期 AQI 資料
報告 MSE 508.46、R² 0.94，優於比較基準模型
目標為預測且資料需索取；指標無法與問答正確率相比
[4] Lee et al.
Sci. Rep. (2020)
預測台灣各站 PM2.5 與區域差異
Gradient Boosting 結合鄰近氣象與歷史污染
台灣地形、季風與電廠排放；77 空品站 + 580 氣象站
台中加入電廠特徵後，平均 R² 由 0.58 升至 0.71
研究時間較早；著重 24h 預測，不處理自然語言問答追溯
對應 Proposal 第 2.1 節研究摘要表（Ref. [1]–[4]）：涵蓋年份、問題、AI 方法、領域知識、資料集、發現與限制

## Slide 8
緒論與研究動機
相關文獻與缺口
領域深度研究
系統設計與評估
相關研究摘要表（二）｜感測校正文獻 [5]–[8]
Summary Table [5]–[8]
Ref. / 年份
研究問題
AI 方法
領域知識與資料集
主要研究發現
與本專題相關限制
[5] Tzeng et al.
Biometrics (2023)
校正台灣 AirBox 空間異質讀值
空間變動係數模型與異質誤差估計
台灣 TAQMN 參考站與 AirBox 差異；2020 逐時配對資料
報告 RMSE 改善約 38%–68%，並提供不確定區間
聚焦 PM2.5 校正；低成本感測器結果不可直接套用官方站
[6] Dong et al.
STOTEN (2025)
評估低成本感測器校正與驗證
線性／非線性校正、溫濕度特徵與 Bland–Altman
PM2.5、NO2、CO、O3 感測表現；TSI 與參考儀器共置
溫濕度特徵在驗證集改善不一致；部分非線性模型過度擬合
受型號、污染物與地點影響，不可假定模型可跨站轉移
[7] Fang et al.
STOTEN (2025)
評估真實部署前後校正斜率變化
部署前後校正對照與多變量迴歸分析
溫濕度、部署時間與暴露量；猶他州 11 戶 19 台感測器
高濕度與較長部署時間顯著改變斜率；暴露量影響截距
住宅感測器發現不可直接推廣至台灣官方測站或所有設備
[8] Lekamge &
Oswin (2025)
即時估算低成本 PM2.5 濕度偏差
雙 Plantower 感測器搭配乾燥器滾動修正
相對濕度與氣膠吸濕成長影響；澳洲 PMS7003 配對觀測
乾燥器使所報 PM2.5 濃度降低約 25%–40%，展示修正概念
屬概念驗證；修正因子仍需跨季節、粒子組成與長期驗證
對應 Proposal 第 2.1 節研究摘要表（Ref. [5]–[8]）：聚焦台灣 AirBox 空間校正與 2025 低成本感測器最新實證限制

## Slide 9
緒論與研究動機
相關文獻與缺口
領域深度研究
系統設計與評估
研究綜合與 Research Gap｜從文獻到專題定位
Existing → Gap → Our Project
① Existing Research
既有研究已涵蓋
• 台灣 PM2.5 預測 [4]
• 台灣 AirBox 空間校正 [5]
• 空品時序異常偵測 [2]
• 跨區域多代理空品分析 (Neuro-Air) [1]
② Limitations
現有方法的不足
• 單純「LLM 接空品資料」已非新穎貢獻 [1]
• 預測／校正模型不處理自然語言問答與來源追溯
• 缺乏台灣環境部歷史資料衝突與缺值驗證 [9]
③ Research Gap
本專題鎖定之缺口
• 尚無以環境部 AQX_P_488 為基礎，專門評估台灣 AQI 地點／時間問答的基準集
• 缺乏同步核對數值、測站與來源紀錄之系統實驗
④ Our Project
課堂研究具體貢獻
• 在本地資料與環境部規則下進行可重現整合
• 分離 Planner 與確定性計算，逐項綁定來源
• 以 60 題基準比較三種方法與失敗邊界
務實研究定位（Honest Scope）：本專題不宣稱「第一個空品 Agent」或新演算法，而是驗證「結合檢索、確定性計算與領域規則的受限 Agent」能否在台灣 AQX_P_488 條件下降低無來源數值與錯誤解讀。
對應 Proposal 第 2.2 節：採用窄而可驗證的研究缺口，不宣稱全球無相似工具，亦不宣稱提出新 Agent 架構 [1][2][4][5][9]

## Slide 10
緒論與研究動機
相關文獻與缺口
領域深度研究
系統設計與評估
Deep Research Q1（一）｜核心思維模式 1–3
Q1: Mindsets 1–3
思維 1：AQI 是多污染物摘要
• 核心意義：AQI 取各污染物副指標最大值，單看 AQI 會隱藏真正超標的關鍵污染物。
• 文獻證據：環境部 AQI 定義規範 [10]。
• 系統設計影響：回答必須同時列出 AQI、主要污染物、濃度與平均時間；若欄位缺漏須明示。
思維 2：讀值僅代表周遭條件
• 核心意義：測站讀值受道路、建物與局部氣流影響，不等於使用者的個人實際吸入暴露量。
• 文獻證據：US EPA 感測器布建指南 [11] 與 WHO 2025 暴露摘要 [13]。
• 系統設計影響：支援指定或鄰近測站比較，但嚴禁將單站讀值直接寫成個人暴露量。
思維 3：量測品質決定可答範圍
• 核心意義：參考級測站與低成本感測器品質不同；校正效果會隨溫濕度與部署地點改變。
• 文獻證據：Dong 等 (2025) 校正驗證 [6] 與 US EPA 共置規範 [11]。
• 系統設計影響：核心分析僅採用環境部官方站點資料；IoT 感測器留作條件式擴充，不混入真值。
對應 Proposal 第 3 節 Q1（思維 1–3）：從指標定義、空間代表性與資料品質確立系統邊界 [6][10][11][13]

## Slide 11
緒論與研究動機
相關文獻與缺口
領域深度研究
系統設計與評估
Deep Research Q1（二）｜核心思維模式 4–5
Q1: Mindsets 4–5
思維 4：先對齊時間尺度再比較
• 核心意義：不同污染物對應特定平均時間（逐時、8 小時、24 小時），不可直接混為一談。
• 文獻證據：環境部 AQI 規範 [10] 與 WHO 全球空品指引短期／長期標準 [12]。
• 系統設計影響：強制標示台灣時區、查詢時間窗與聚合方式，確保比較基準一致。
思維 5：相關性不等於污染源因果
• 核心意義：風向與濃度同時變化僅描述共現現象；來源歸因需完整排放、氣象與傳輸模型。
• 文獻證據：Neuro-Air (2026) 亦指出來源歸因與健康判斷需專業審查 [1]。
• 系統設計影響：僅報告有紀錄支持的時序或站點模式；嚴禁判定污染源因果或給出醫療診斷。
五項思維之系統設計匯總
• 輸入與檢索層：鎖定環境部 88 個官方測站，強制對齊台灣時間與缺值標記。
• 計算與規則層：由程式工具計算趨勢與比較，並附加主要污染物與平均時間說明。
• 輸出稽核層：逐項驗證測站、時間與數值；自動過濾無來源推論、因果歸因與醫療建議。
對應 Proposal 第 3 節 Q1（思維 4–5）：將領域專家思維完整映射為 Agent 的硬性約束規則 [1][10][12]

## Slide 12
緒論與研究動機
相關文獻與缺口
領域深度研究
系統設計與評估
Deep Research Q2｜三個重要專業爭論
Q2: 3 Key Controversies
爭論議題
觀點 A：擴張／複雜／自主
觀點 B：嚴謹／簡單／工具
目前共識（Consensus）
未解問題與本專題決策
爭論一：
低成本感測網路能否取代官方站？
成本低、密度高，可補足局部觀測；台灣 AirBox 空間校正改善 RMSE 約 38%–68% [5]。
受型號、濕度與部署時間影響；EPA 列為補充來源，2025 驗證顯示效果未必跨站成立 [6][7][11]。
可補充高密度空間資訊，但須搭配參考站、共置驗證與品質說明。
• 未解：跨地點與季節如何轉移？
• 決策：核心分析只用環境部官方資料，不混入未驗證感測器。
爭論二：
空品校正應採簡單或複雜 ML？
非線性模型可捕捉溫濕度與濃度交互作用，提升訓練集預測表現 [5]。
Dong 等 (2025) 指出溫濕度改善在驗證集不一致且易過度擬合；部署前後斜率會改變 [6][7]。
必須以獨立時間窗或獨立站點驗證決定方法，不能只看訓練集。
• 未解：準確度與跨站移轉如何取捨？
• 決策：先比較確定性分析與簡單持續性基準，不以校正為前提。
爭論三：
Agent 應自由推理或由工具計算？
多代理可拆解資料工程與解說；Neuro-Air 展示 317 題跨資料源多步驟流程 [1]。
數值與來源應由可稽核程式計算產生；執行正確不等於環境專業判斷正確 [1]。
LLM 負責理解問題與組織文字，程式工具負責計算數值並保留來源。
• 未解：多代理成本能否換得足夠改善？
• 決策：以小型 Planner 搭配確定性工具起步，實驗後再評估。
遵循建議結構：觀點 A ↔ 觀點 B → Evidence → Consensus → Unresolved Problems & 本專題設計決策 [1][5][6][7][11]

## Slide 13
緒論與研究動機
相關文獻與缺口
領域深度研究
系統設計與評估
Deep Research Q3｜十個領域深度理解問題
Q3: 10 Deep Questions
Q1｜Why：空間代表性
同一小時兩測站 PM2.5 不同，為何不代表其中一站故障？
Q2｜What-if：指標解讀
若 AQI 未附主要污染物，使用者能推論與不能推論什麼？
Q3｜Scenario：缺值比較
若測站資料僅覆蓋單日部分時段，系統應如何比較兩日趨勢？
Q4｜Failure：資料核對
若 AQI、主要污染物與濃度平均值不一致，應先檢查哪一層？
Q5｜Evidence：傳輸歸因
風向與 PM2.5 同時變化時，還需什麼證據才足以討論傳輸方向？
Q6｜Why：資料品質
官方資料筆數增加是否一定代表站點覆蓋更完整？為什麼？
Q7｜Trade-off：基準選擇
何時應優先使用簡單持續性基準，而不採複雜時序模型？
Q8｜Decision：衝突稽核
兩份同站同刻觀測有不同 AQI 時，應如何回覆並保留紀錄？
Q9｜Comparison：跨源對齊
低成本感測器與官方站不同步時，需具備哪些資訊才可比較？
Q10｜Verification：證據評估
如何用可驗證測試區分「文字合理」與「確有觀測紀錄支持」？
對應 Proposal 第 3 節 Q3：涵蓋 Why、What-if、Trade-off、Failure Case、Evidence、Comparison、Design Decision 與 Scenario

## Slide 14
緒論與研究動機
相關文獻與缺口
領域深度研究
系統設計與評估
系統設計（一）｜代表性使用情境與專題範圍
Scenarios & Scope
情境 1：單站逐時趨勢查詢
「台中某測站今天上午的 AQI 和 PM2.5 有什麼變化？」
➔ 檢索指定時段紀錄，計算起訖變化量與最高／最低值時點。
情境 2：鄰近測站變化比較
「指定時間內，哪幾個鄰近測站的 AQI 上升最多？」
➔ 對齊多站時間軸，排序變化幅度並標示缺值站點。
情境 3：指標與主要污染物解讀
「這個 AQI 數值由哪個主要污染物帶動？資料時間是什麼時候？」
➔ 依環境部規則解釋指標、主要污染物與時間窗 [10]。
Proposal 原型範圍與邊界設定
• 離線主資料集：以已下載之 2026/01/01–10/29 環境部 AQX_P_488 歷史 CSV 為主（606,137 筆、88 站）[9]。
• 原始檔稽核保存：原始 CSV 不覆寫，完整記錄檔名與 MD5 雜湊值。
• 時間涵蓋聲明：目前涵蓋 1 至 10 月可用時段，不宣稱完整年度季節性結論。
• 後續條件式擴充：AQX_P_432 即時 API 與民生公共物聯網感測器僅列為後續擴充，不作為評估成立前提。
對應 Proposal 第 4.1 節：明確界定離線主資料與回答範圍，確保評估基準可重現 [9][10]

## Slide 15
緒論與研究動機
相關文獻與缺口
領域深度研究
系統設計與評估
系統設計（二）｜系統架構圖（①–⑨）
Architecture ①–⑨
① 使用者問題
接收地點／測站、時間窗、污染物或指標解讀需求
② Planner 解析
自然語言轉結構化任務；條件不明時先追問或採明示預設
③ 資料檢索模組
依測站編號與時間窗讀取本機 AQX_P_488 歷史 CSV
⑥ 數值分析工具
由確定性程式計算趨勢、變化量、持續性基準與測站排序
⑤ 品質與時間對齊
解析台灣時區、檢查缺值與連續性，並攔截同刻數值衝突
④ 官方資料來源
環境部 AQX_P_488 逐時紀錄；原始檔不覆寫並留存 MD5
⑦ AQI 領域規則
依環境部定義解釋 AQI 與主要污染物，保留平均時間與單位
⑧ 證據核對模組
逐項驗證站點、時間、數值與檢索列一致；無根據則移除
⑨ 回答呈現輸出
回傳簡短結論、支持數值、來源時間與限制；拒答因果與診斷
對應 Proposal 第 4.2 節：各模組編號 ①–⑨ 職責分明，確保數字皆來自程式計算且逐項回連原始紀錄

## Slide 16
緒論與研究動機
相關文獻與缺口
領域深度研究
系統設計與評估
系統設計（三）｜系統處理流程圖（Flowchart）
System Flowchart
三大品質與邊界閘門
防止幻覺與過度推論
• 條件釐清閘門：地點或時間不明時先追問或採明示預設，不自行猜測。
• 資料品質閘門：遇空集合、嚴重缺漏或同刻數值衝突，直接回報限制。
• 紀錄核對閘門：每項數值主張皆須對齊原始列；無根據推論一律移除。
① 接收問題 Q 與條件檢查
解析目標地點／測站、時間窗與污染物；檢查條件是否明確
② 檢索 AQX_P_488 與時間標準化
讀取對應測站與時段紀錄，統一台灣時區並標記缺值
③ 資料品質與衝突閘門（Quality Gate）
檢查是否為空集合、時段缺漏過多或存在同站同刻數值衝突
④ 執行確定性分析與 AQI 領域規則
由程式工具計算趨勢、變化量、測站排序與主要污染物解讀
⑤ 逐項證據核對與格式化輸出 R
核對測站、時間與數值紀錄；移除無根據主張後輸出結論與限制
條件不明 ➔ 追問或明示預設
向使用者追問釐清，或清楚標示採用之預設範圍
品質不足 ➔ 回報資料限制
直接回傳缺值時段、衝突狀態與資料更新時間
無證據支持 ➔ 移除／加註限制
刪除無紀錄支持推論，嚴格排除因果與醫療建議
對應 Proposal 第 4.3 節：完整呈現 Input → Processing → Decision → Output 與異常處理分支

## Slide 17
緒論與研究動機
相關文獻與缺口
領域深度研究
系統設計與評估
系統設計（四）｜核心演算法虛擬碼
Algorithm 1 (01–14)
演算法設計四大保證
Deterministic Logic
• 行 01–03 意圖與站點解析：解析地點、時段與污染物；模糊時追問或採明示預設，映射至 88 站。
• 行 04–08 資料品質閘門：檢索並正規化時區與缺值；若空集合或衝突不可靠則回傳限制。
• 行 09–10 確定性計算與基準：執行趨勢、測站比較與 AQI 規則，並與門檻或持續性基準對照。
• 行 11–14 紀錄級證據綁定：綁定測站、時間與數值；移除無紀錄支持主張後輸出 R。
Algorithm 1: Taiwan Air Quality Evidence Agent | Input: Q ➔ Output: R
01: intent, place, period, pollutant ← parse(Q)
02: if place or period is ambiguous then ask a follow-up or apply a stated default
03: station_ids ← resolve_supported_stations(place)
04: records ← retrieve_AQX_P_488(station_ids, period)
05: if records are empty then return response_with_source_status_and_data_gap
06: records ← normalize_fields_timezone_and_missing_values(records)
07: quality ← check_duplicates_conflicts_completeness_and_freshness(records)
08: if quality makes the requested result unreliable then return limitation_response(quality)
09: result ← run_trend_station_comparison_or_AQI_rule(records, intent, pollutant)
10: result ← compare_with_threshold_or_persistence_baseline_if_applicable(result)
11: claims ← attach_station_time_value_and_source_to_each_result(result)
12: claims ← remove_or_qualify_claims_without_record_level_support(claims)
13: R ← format_answer_with_evidence_uncertainty_and_limits(claims, quality)
14: return R
完整對應 Proposal 第 4.4 節：具備行號 01–14 之核心演算法，確保數字皆來自程式計算且每項主張回連原始紀錄

## Slide 18
緒論與研究動機
相關文獻與缺口
領域深度研究
系統設計與評估
評估設計與預期成果｜60 題基準測試
Evaluation & Outcomes
三種比較基準與預期成果
• Baseline 1（LLM-only）：語言模型直接回答，無確定性查詢與規則工具支援。
• Baseline 2（純確定性工具）：僅輸出查詢與計算腳本之表格／模板結果。
• Proposed（工具型 Agent）：結合 Planner、AQX_P_488 檢索、計算工具與證據核對。
• Ground Truth 建立：以固定查詢與計算腳本產生期望值，再人工抽查核對。
• 預期具體交付：完成可重跑資料流程、Agent 原型與 60 題基準評估報告。
60 題測試集結構與四大評估指標規劃
60 題測試集配比
• 45 題可回答：逐時趨勢、鄰近測站比較、AQI／主要污染物解讀（各 15 題）
• 15 題應限制或拒答：資料不足、同站數值衝突、時間不完整或超出證據範圍
① 數值正確性
評估可回答題之 AQI、污染物濃度、趨勢方向、變化量與測站排序正確率。
② 證據忠實度
核對回答所列測站、時間、數值與原始紀錄對應正確率；追蹤無來源主張比例。
③ 限制處理正確率
遇缺值、衝突或要求因果歸因／個人醫療診斷時，正確說明限制或拒答之比例。
④ 錯誤案例分析
系統性記錄缺值、日期邊界、重複衝突、中英文站名差異與條件不明等失敗模式。
此為 Proposal 階段之評估規劃，尚未進行 Agent 實驗；測試完成前不預先宣稱模型提升幅度或健康效益

## Slide 19
緒論與研究動機
相關文獻與缺口
領域深度研究
系統設計與評估
參考文獻與領域規範｜References [1]–[13]
References [1]–[13]
【AI、空品預測與低成本感測器研究 [1]–[7]】
[1] C. Ma et al., “Multi-agent AI for end-to-end air quality analysis and decision support,” npj Clean Air, vol. 2, art. 59, 2026.
[2] “Anomaly Detection Using Generative Language Models and Deep Feature-Based Time Series Similarity,” IEEE Access, vol. 13, 2025.
[3] A. Yenkikar et al., “Explainable forecasting of air quality index using a hybrid random forest and ARIMA model,” MethodsX, vol. 15, 2025.
[4] M. Lee et al., “Forecasting Air Quality in Taiwan by Using Machine Learning,” Scientific Reports, vol. 10, art. 4153, 2020.
[5] S. Tzeng, C.-W. Lai, and H.-C. Huang, “Spatially adaptive calibrations of AirBox PM2.5 data,” Biometrics, vol. 79, no. 4, 2023.
[6] J. Dong et al., “Calibration and validation-based assessment of low-cost air quality sensors,” Sci. Total Environ., vol. 977, 2025.
[7] R. Fang et al., “Assessing the impact of real-world environmental factors on low-cost PM2.5 monitor performance,” Sci. Total Environ., vol. 995, 2025.
【感測器濕度修正與官方領域規範 [8]–[13]】
[8] S. A. Lekamge and H. P. Oswin, “Exploration of a practical approach to providing RH corrections to low cost sensor networks,” npj Clim. Atmos. Sci., vol. 8, art. 227, 2025.
[9] 台灣環境部（MOENV）, “空氣品質指標(AQI)-歷史資料 AQX_P_488,” 政府資料開放平臺 (data.moenv.gov.tw).
[10] 台灣環境部（MOENV）, “空氣品質指標（AQI）定義與計算方式,” 空氣品質監測網 (air.moenv.gov.tw).
[11] U.S. EPA, “A Guide to Siting and Installing Air Sensors,” Air Sensor Toolbox (epa.gov/air-sensor-toolbox).
[12] World Health Organization (WHO), WHO Global Air Quality Guidelines: PM2.5, PM10, O3, NO2, SO2 and CO, 2021.
[13] World Health Organization (WHO), “Exposure to health damaging air pollutants,” Science and Policy Summaries, 2025.
完整 DOI 與網址載於 Proposal.docx 第 5 節參考文獻（含 2025–2026 期刊論文與環境部／EPA／WHO 規範）

## Slide 20
Thank you
台灣空氣品質證據分析代理人專題提案 ｜ Q & A