## Slide 1
FINAL PROJECT / PROPOSAL
台灣空氣品質
證據分析代理人
Taiwan Air Quality Evidence Agent
以逐時監測資料解讀污染事件、趨勢與站點差異
PROPOSAL · 2026
Notes: 主要資料來源為環境部 AQX_P_488：https://data.moenv.gov.tw/dataset/detail/aqx_p_488。

## Slide 2
FIELD STUDY / AIR QUALITY
研究動機｜資料很多，解讀仍需要脈絡
從可查詢的監測值，走向可追溯的事件解讀
TAIWAN AIR QUALITY EVIDENCE AGENT
02
逐時官方資料
AQI、污染物、風場、座標、發布時間
使用者真正想知道
哪個污染物帶動指標變化？
附近測站是否也出現相同變化？
資料有多新、能支持什麼結論？
約 1/8
全球死亡與空污暴露相關
WHO 2025
台灣逐時站點資料
可以追查地點、污染物與時間
目標：把觀測值轉成可核對的解讀
Notes: WHO 2025 reports that air-pollution exposure is associated with nearly one in eight deaths globally: https://www.who.int/publications/i/item/B09461. Taiwan MOENV hourly historical data: https://data.moenv.gov.tw/dataset/detail/aqx_p_488.

## Slide 3
FIELD STUDY / AIR QUALITY
問題定義｜讓空品回答可核對
聚焦地點、時間、污染物與證據來源
TAIWAN AIR QUALITY EVIDENCE AGENT
03
研究問題
給定一個地點與時間範圍，系統如何把公開監測值轉成可理解、可追溯的說明？
觀測
AQI 可能概括了多種污染物；單一數值未必說明變化原因。
比較
測站資料有時間差、缺漏與地理差異，需要對齊後才適合比較。
表達
回答必須區分觀測事實、分析推論與資料不足之處。
目標使用者：需要快速理解台灣特定地區空品變化的一般使用者與課堂評估者
Notes: 研究問題與限制是本提案的操作定義，將透過文獻回顧與資料盤點驗證。

## Slide 4
FIELD STUDY / AIR QUALITY
資料基礎｜已完成第一輪資料清理
AQX_P_488 歷史逐時資料｜目前下載範圍為 2026-01-01 至 2026-10-29 16:00
TAIWAN AIR QUALITY EVIDENCE AGENT
04
資料稽核
970,296
原始觀測列
606,137
清理後保留
88
測站編號
13
衝突鍵隔離
汐止站｜2026 月平均 AQI
描述性示例，不代表全年趨勢
55
01
57.4
02
53.7
03
57.4
04
49.6
05
47.4
06
40.2
07
39.6
08
45.5
09
48.6
10
月均值
39.6–57.4
10 月資料截至 10/29
各月有效筆數 672–744
衝突列保留在隔離清單
合併鍵：站號 + 時間
資料限於目前下載範圍；月份平均為描述性統計，不能解讀為因果、全年或完整季節結論。
Notes: 資料來源：MOENV AQX_P_488 https://data.moenv.gov.tw/dataset/detail/aqx_p_488；即時資料 AQX_P_432 https://data.moenv.gov.tw/dataset/detail/aqx_p_432。圖表由清理後資料中 SiteId 2（新北市汐止站）逐時 AQI 計算月平均；期間為 2026-01 至 2026-10，10 月截至 10/29 16:00。月平均依序為 55.0、57.4、53.7、57.4、49.6、47.4、40.2、39.6、45.5、48.6；有效小時數依序為 744、672、743、719、743、716、742、692、720、689。這是描述性資料示例，不能推論因果或全年季節趨勢。清理鍵值為 SiteId + DataCreationDate；13 組衝突鍵隔離。資料 IoT 延伸來源：MOENV air-pollution sensing IoT https://env.moenv.gov.tw/en/Issue/Index/53b6ae55-bb69-449e-953e-01c2330ca3b8。API key、歷史資料保存和查詢限制仍需實測。

## Slide 5
FIELD STUDY / AIR QUALITY
相關研究｜方法之外，也要理解量測
AI 技術與空品領域知識各占一半
TAIWAN AIR QUALITY EVIDENCE AGENT
05
多代理分析｜Neuro-Air (2026)
香港、河北；317 題（含 90 題可程式驗證）
展示多來源分析流程；未測台灣 AQX_P_488 問答
異常偵測｜IEEE Access (2025)
鄰站 DTW / Z-score + 時序切片 + LLM
研究報告 false positive rate 降逾 50%；任務不是問答
台灣預測｜Lee et al. (2020)
77 個空品站、580 個氣象站
台中加入電廠排放特徵後，平均 R² 0.58 → 0.71
感測器校正｜AirBox / 2025 studies
空間校正、濕度、部署時間與共置驗證
感測值需看站點與校正條件；不可直接等同官方 AQI
本研究定位
不主張首創 Agent；聚焦台灣 AQX_P_488 地點／時間問答，檢查數值是否正確、來源能否逐項回連，以及資料不足時能否適當限制回答。
Notes: Ma et al. Neuro-Air (2026), https://www.nature.com/articles/s44407-026-00102-4. Anomaly work DOI 10.1109/ACCESS.2025.3604216. Yenkikar et al. DOI 10.1016/j.mex.2025.103517. Taiwan forecast Lee et al. DOI 10.1038/s41598-020-61151-7. Sensor work: Tzeng et al. DOI 10.1111/biom.13819; Dong et al. DOI 10.1016/j.scitotenv.2025.179364; Fang et al. DOI 10.1016/j.scitotenv.2025.180106; Lekamge and Oswin DOI 10.1038/s41612-025-01115-8.

## Slide 6
FIELD STUDY / AIR QUALITY
研究缺口｜把數值分析與回答責任接起來
本提案的缺口仍是待文獻系統性確認的研究假設
TAIWAN AIR QUALITY EVIDENCE AGENT
06
現有能力
官方測站資料與
感測網路各自提供觀測
→
尚待處理
資料品質、時間差、
污染物脈絡需一併呈現
→
本專題補足
Agent 對每項結論附
測站、時間與數值證據
→
如何驗證
人工核對來源與數值；
比較透明的簡單基準
Research gap（暫定）
缺少一套針對台灣公開空品資料、同時呈現來源可追溯性、時間/站點脈絡與不確定性，並用明確基準評估的互動式解讀流程。
Notes: Gap is a hypothesis, not a verified claim. Confirm after systematic review of air-quality dashboards, retrieval-grounded agents, and sensor data quality studies.

## Slide 7
FIELD STUDY / AIR QUALITY
Agent 設計｜問題拆解後才選工具
生成式模型負責理解與表達；數值由資料工具計算
TAIWAN AIR QUALITY EVIDENCE AGENT
07
1
判斷意圖
趨勢 / 比較 / 事件
2
取回資料
測站、時間窗
3
檢查品質
缺漏、延遲、單位
4
執行分析
變化、基準、差異
5
組合證據
污染物 + 領域規則
6
回答核對
來源、限制、不確定性
安全邊界
不推定污染來源、不診斷個人健康、不輸出沒有來源記錄支撐的數值。
Notes: Agent 流程為提案設計。風險與健康用語會依權威領域資料進一步校對。

## Slide 8
FIELD STUDY / AIR QUALITY
System Architecture｜資料、分析與領域規則分層
方塊代表可實作模組；IoT 來源為條件式擴充
TAIWAN AIR QUALITY EVIDENCE AGENT
08
01｜理解問題
Planner
地點、時間、分析意圖
→
02｜取得證據
Retrieval + Data QA
AQX_P_488 查詢、時間對齊、缺漏與衝突檢查
→
03｜計算與校核
Analytics + Domain Rules
趨勢／比較、AQI 解讀、數值與來源驗證
→
04｜組織回答
Evidence + Output
主張逐項回連；附上不確定性與資料限制
資料來源
環境部 AQX_P_488
核心歷史逐時官方觀測
Civil IoT 感測資料
條件式擴充：先驗證欄位、座標與品質
輸出規則｜每個數值主張附測站、時間、欄位與來源；證據不足時說明缺口。
Notes: 資料來源與欄位見研究文件及 DESIGN.md。SensorThings API 資料對應須先完成驗證。

## Slide 9
FIELD STUDY / AIR QUALITY
Flowchart｜資料不足時明確回報
以例外路徑避免把缺漏資料包裝成確定答案
TAIWAN AIR QUALITY EVIDENCE AGENT
09
收到問題 → 解析地點與時間
取回對應測站紀錄
檢查新鮮度、缺漏與時間連續性
執行趨勢 / 事件 / 站點比較
附證據與限制產生回答
資料足夠？
是
否
回報資料缺口
與最後更新時間
Notes: Flow is the intended MVP interaction. The agent may ask a follow-up if location/time cannot be resolved; it should never conceal missing or stale records.

## Slide 10
FIELD STUDY / AIR QUALITY
核心演算法｜每項結論都保留來源
數值分析由工具執行，LLM 不直接編造監測數值
TAIWAN AIR QUALITY EVIDENCE AGENT
10
01
intent, place, period, pollutant ← parse(question)
02
stations ← select_supported_stations(place)
03
records ← retrieve(stations, period)
04
if records empty: return source_status_and_gap
05
records ← normalize_units_and_timestamps(records)
06
quality ← check_missingness_duplicates_freshness(records)
07
if evidence insufficient: return limitation_response
08
result ← analyze_trend_event_or_station_difference(records)
09
result ← compare_with_simple_baseline_if_needed
10
claims ← apply_domain_rules_and_attach_provenance(result)
11
claims ← remove_or_qualify_unsupported_claims(claims)
12
return answer(values, timestamps, sources, uncertainty)
RETURN
Notes: Pseudocode is intentionally model-agnostic; final algorithm and baseline will depend on historical data coverage and team capacity.

## Slide 11
FIELD STUDY / AIR QUALITY
評估面向｜數值、來源與限制處理
指標與題庫設計見第 16 張
TAIWAN AIR QUALITY EVIDENCE AGENT
11
數值正確率
AQI / 濃度 / 方向符合程式參考答案
容許誤差依題型預先設定
來源對應率
站點、時間、欄位與數值逐項吻合
抽查每個可驗證主張
適當限制率
不足或越界題能追問、限制或拒答
以預先標註的預期行為計分
測試必須涵蓋的失敗情境
資料中斷
freshness / missingness
站點衝突
重複鍵與異常值
問題越界
因果歸因、醫療診斷
Agent 尚未實作；指標是預定評估，不是已取得的結果。
Notes: Evaluation protocol is proposed, not executed. See slide 16 and Proposal.md.

## Slide 12
FIELD STUDY / AIR QUALITY
預期成果與後續工作
Proposal 階段提出研究設計；模型實驗與系統實作尚待執行
TAIWAN AIR QUALITY EVIDENCE AGENT
12
預期成果
可重現的 AQX_P_488 資料整理流程
附測站、時間與數值來源的 Agent 原型
問答正確性與證據忠實度評估
後續工作
檢查候選測站的資料連續性
建立固定查詢與 60 題測試集
實作基準方法並比較 Agent 回答
主要來源
環境部 AQX_P_488｜歷史逐時 AQI
環境部 AQI 定義｜空品指標與平均時間
WHO (2025)｜空污暴露與健康證據
完整研究文獻與網址見 References
Notes: Full references appear in Proposal.md. The proposed evaluation has not yet been executed.

## Slide 13
FIELD STUDY / AIR QUALITY
Deep Research｜五個核心思維
這些領域判斷限制了 Agent 能合理回答的問題
TAIWAN AIR QUALITY EVIDENCE AGENT
13
01
AQI 是摘要
AQI 取污染物副指標最大值；須保留主要污染物與平均時間。
02
測站不等於個人暴露
站點讀值不直接代表個人所在微環境或吸入劑量。
03
量測品質界定答案
缺值、延遲、衝突和感測器偏差須先處理。
04
比較前先對齊
站點、時間窗、單位和平均尺度一致才可比較。
05
相關不等於因果
時空共變不能單獨證明污染來源或健康影響。
Notes: MOENV AQI method: https://air.moenv.gov.tw/envtopics/AirQuality_1.aspx. WHO AQG: https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228. Site representativeness and sensor siting: https://www.epa.gov/air-sensor-toolbox/guide-siting-and-installing-air-sensors.

## Slide 14
FIELD STUDY / AIR QUALITY
Deep Research｜三個專業爭論
每個爭論都會改變本專題的資料、模型或回答設計
TAIWAN AIR QUALITY EVIDENCE AGENT
14
低成本感測器能取代參考站？
支持：密集、即時、在地；限制：濕度、漂移、部署環境影響校正。
暫定共識：互補監測，校正與代表性驗證不可省略。
複雜模型一定優於簡單模型？
支持：可捕捉非線性；反證：驗證資料可能無改善甚至過度擬合。
暫定共識：按部署情境做獨立驗證，保留簡單基準。
LLM 自由推理還是工具計算？
自由生成較靈活；數值工具較可重現，但工具也可能查錯資料或誤解問題。
本專題選擇受限工具 Agent，並評估來源和拒答品質。
Notes: Evidence: Dong et al. (2025) DOI 10.1016/j.scitotenv.2025.179364; Fang et al. (2025) DOI 10.1016/j.scitotenv.2025.180106; Neuro-Air (2026) https://www.nature.com/articles/s44407-026-00102-4.

## Slide 15
FIELD STUDY / AIR QUALITY
Deep Research｜十個待回答問題
用問題檢查研究設計是否能被證據支持
TAIWAN AIR QUALITY EVIDENCE AGENT
15
01
AQI 和主要污染物如何一起解讀？
02
發布時間與觀測時間如何區分？
03
測站缺值如何影響趨勢結論？
04
測站比較需要哪些空間與時間條件？
05
何種規則能定義污染事件？
06
鄰站一致性何時是有效證據？
07
LLM-only 會產生哪些數值錯誤？
08
來源引用要細到哪個紀錄欄位？
09
何時應追問、限制回答或拒答？
10
60 題如何避免只測簡單問題？
Notes: The full proposal documents these research questions as a review checklist, not as completed findings.

## Slide 16
FIELD STUDY / AIR QUALITY
評估設計｜60 題與三種基準
Proposal 規劃，不代表已完成 Agent 實驗
TAIWAN AIR QUALITY EVIDENCE AGENT
16
題庫
45 題可回答：趨勢、測站比較、AQI／污染物各 15 題
15 題不足、衝突、因果或醫療越界情境
比較條件
LLM-only 直接回答
確定性工具輸出
工具型 Agent（本提案）
主要指標
數值正確率：依題型與精度設定容許誤差
證據忠實度：測站、時間、數值與來源對應
限制處理：資料不足、衝突或超範圍情境是否正確處理
固定查詢與程式計算產生參考答案，再人工抽查；錯誤分析涵蓋缺值、日期邊界、站名差異和衝突記錄。
Notes: See evaluation matrix in Proposal.md. Results are not yet available.

## Slide 17
FIELD STUDY / AIR QUALITY
主要參考文獻
完整書目與逐項 DOI 見提案文件 References
TAIWAN AIR QUALITY EVIDENCE AGENT
17
01
Ma et al. (2026). Multi-agent AI for end-to-end air quality analysis and decision support. npj Clean Air 2, 59. doi:10.1038/s44407-026-00102-4
02
Anomaly Detection Using Generative Language Models and Deep Feature-Based Time Series Similarity (2025). IEEE Access 13, 157147–157159. doi:10.1109/ACCESS.2025.3604216
03
Yenkikar et al. (2025). Explainable forecasting of AQI using hybrid random forest and ARIMA. MethodsX 15, 103517. doi:10.1016/j.mex.2025.103517
04
Lee et al. (2020). Forecasting Air Quality in Taiwan by Using Machine Learning. Scientific Reports 10, 4153. doi:10.1038/s41598-020-61151-7
05
Tzeng et al. (2023). Spatially adaptive calibrations of AirBox PM2.5 data. Biometrics 79(4), 3637–3649. doi:10.1111/biom.13819
06
MOENV AQX_P_488 historical hourly AQI dataset; Taiwan AQI definition; WHO air-quality evidence and guidelines.
Notes: Additional domain sources: Dong et al. (2025), doi:10.1016/j.scitotenv.2025.179364; Fang et al. (2025), doi:10.1016/j.scitotenv.2025.180106; Lekamge and Oswin (2025), doi:10.1038/s41612-025-01115-8. URLs are listed in Proposal.md.